| Согласовано Председатель профсоюза ________[Ф.И.О.] “____” __________ 201_ г. |  | Утверждаю Директор ________[Ф.И.О.] “____” _________201_ г. |
| --- | --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

### по охране труда для бетонщика

### Инструкция по охране труда для бетонщика подготовлена на основе СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда», содержащего отраслевую типовую инструкцию по охране труда - ТИ РО 004-2003, с учетом требований действующих законодательных и нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, указанных в Приложении 1 и предназначена для бетонщика при выполнении им работ (приготовлении, доставке и укладке бетонной смеси, разборке опалубки, механической обработке бетонных конструкций) согласно профессии и квалификации.

### 1. Общие требования охраны труда

### 1.1. Работники не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие профессиональные навыки по выполнению бетонных работ, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти:

### обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к выполнению работ в порядке, установленном Минздравсоцразвития России;

### обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.

### 1.2. Бетонщики обязаны соблюдать требования безопасности труда для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

### расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;

### острые кромки, углы, торчащие штыри;

### вибрация;

### движущиеся машины, механизмы и их части;

### повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

### самопроизвольное обрушение элементов конструкций и падение вышерасположенных материалов и конструкций.

### 1.3. Для защиты от механических воздействий, воды, щелочи бетонщики обязаны использовать предоставляемые работодателями бесплатно:

### костюмы брезентовые или костюмы для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием;

### сапоги резиновые с жестким подноском или ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском;

### рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием;

### жилеты сигнальные 2-го класса защиты.

### На наружных работах зимой следует использовать предоставляемые дополнительно:

### костюмы на утепляющей прокладке или костюмы для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани;

### валенки с резиновым низом или ботинки кожаные утепленные с жестким подноском;

### перчатки с защитным покрытием морозостойкие, с шерстяными вкладышами;

### жилеты сигнальные 2-го класса защиты.

### Помимо этого в зависимости от условий работы бетонщики обязаны использовать дежурные средства индивидуальной защиты, в том числе:

### при работах на уклонах более 20°, а также отсутствии ограждений рабочего места на высоте - предохранительные пояса;

### при работе с отбойными молотками - антивибрационные рукавицы и защитные очки;

### при работе с электровибраторами, а также работах по электропрогреву - диэлектрические перчатки и сапоги.

### При нахождении на территории стройплощадки бетонщики должны носить защитные каски.

### 1.4. Находясь на территории строительной (производственной) площадки, в производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах, бетонщики обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка.

### Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места запрещается.

### 1.5. В процессе повседневной деятельности бетонщики должны:

### выполнять только ту работу, которая поручена руководителем работ;

### применять в процессе работы средства малой механизации, машины и механизмы по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;

### поддерживать порядок на рабочих местах, очищать их от мусора, снега, наледи, не допускать нарушений правил складирования материалов и конструкций;

### быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда.

### 1.6. Бетонщики обязаны немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления).

### 2. Требования охраны труда перед началом работы

### 2.1. Перед началом работы бетонщики обязаны:

### надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца;

### предъявить руководителю работ удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ, получить задание с указанием по обеспечению безопасности труда исходя из специфики выполняемой работы.

### 2.2. После получения задания у бригадира или руководителя работ бетонщики обязаны:

### при необходимости подготовить средства индивидуальной защиты и проверить их исправность;

### проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности;

### подобрать технологическую оснастку, инструмент, необходимые при выполнении работы, и проверить их соответствие требованиям безопасности;

### проверить целостность опалубки и поддерживающих лесов.

### В случае непрерывного технологического процесса бетонщики осуществляют проверку исправности оборудования и оснастки во время приема и передачи смены.

### 2.3. Бетонщики не должны приступать к выполнению работ при следующих нарушениях требований безопасности:

### повреждении целостности или потере устойчивости опалубки и поддерживающих лесов;

### отсутствии ограждения рабочего места при выполнении работ на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте 1,3 м и более;

### неисправностях технологической оснастки и инструмента, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их применение;

### несвоевременности проведения очередных испытаний или истечении срока эксплуатации средств защиты, установленного заводом-изготовителем;

### недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним.

### Обнаруженные нарушения требований безопасности труда должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это бетонщики обязаны незамедлительно сообщить о них бригадиру или руководителю работ.

### 3. Требования охраны труда во время работы

### 3.1. Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных проектом производства работ, а также пребывание людей, непосредственно не участвующих в производстве работ, на настиле опалубки не допускается.

### 3.2. Для перехода бетонщиков с одного рабочего места на другое бетонщики должны использовать оборудованные системы доступа (лестницы, трапы, мостики).

### Ходить по уложенной арматуре следует только по специальным мостикам шириной не менее 0,6 м, устроенным на козелках, установленных на опалубку.

### Нахождение бетонщиков на элементах строительных конструкций, удерживаемых краном, не допускается.

### 3.3. Опалубка перекрытий должна быть ограждена по всему периметру. Все отверстия в полу опалубки должны быть закрыты. При необходимости оставлять отверстия открытыми их следует затягивать проволочной сеткой.

### 3.4. Для предотвращения обрушения опалубки от действия динамических нагрузок (бетона, ветра и т.п.) необходимо устраивать дополнительные крепления (расчалки, распорки и т.п.) согласно проекту производства работ.

### 3.5. При доставке бетона автосамосвалами необходимо соблюдать следующие требования:

### во время движения автосамосвала бетонщики должны находиться на обочине дороги в поле зрения водителя;

### разгрузку автосамосвала следует производить только при полной его остановке и поднятом кузове;

### поднятый кузов следует очищать от налипших кусков бетона совковой лопатой или скребком с длинной рукояткой стоя на земле.

### 3.6. При работе смесительных машин следует соблюдать следующие требования:

### очистка приямков загрузочных ковшей допускается только после надежного закрепления ковша в поднятом положении;

### очистка барабанов и корыт смесительных машин разрешается только после остановки двигателя и снятия напряжения с вывешиванием на рубильнике плаката «Не включать - работают люди!».

### При разгрузке бетоносмесителей бетонщикам запрещается ускорять разгрузку лопатами и другими ручными инструментами.

### 3.7. При подаче бетонной смеси с помощью бадей или бункеров следует выполнять следующие требования:

### перемещение пустого или загруженного бункера следует осуществлять только при закрытом затворе;

### при приеме бетонной смеси из бункеров или бадей расстояние между нижней кромкой бадьи или бункера и ранее уложенным бетоном или поверхностью, на которую укладывается бетон, должно быть не более 1 м, если иные расстояния не предусмотрены проектом производства работ;

### подавать бетонную смесь в опалубку следует плавно, небольшими порциями, исключая возможность возникновения значительных ударных нагрузок на опалубку при падении большой порции бетона.

### 3.8. Строповка бункера (бадьи) должна осуществляться бетонщиком, имеющим удостоверение стропальщика.

### 3.9. Перед началом укладки бетона виброхоботом необходимо проверить исправность и надежность закрепления всех его звеньев между собой и к страховочному канату.

### 3.10. При подаче бетона с помощью бетоновода необходимо:

### осуществлять работы по монтажу, демонтажу и ремонту бетоноводов, а также удалению из них пробок только после снижения давления до атмосферного;

### удалять всех работающих от бетоновода на время продувки на расстояние не менее 10 м.

### 3.11. При подаче бетонной смеси конвейером необходимо выполнение следующих требований:

### следить во время работы за устойчивостью конвейера, а также исправностью защитных ограждений и настилов, установленных в местах проходов;

### очищать ролики и ленту от бетона, а также натягивать и закреплять ленту только при выключенном электродвигателе и установленном на пускателе плакате «Не включать - работают люди!».

### 3.12. К работе с электровибраторами допускаются бетонщики, имеющие II группу по электробезопасности.

### При уплотнении бетонной смеси электровибраторами бетонщики обязаны выполнять следующие требования:

### отключать электровибратор при перерывах в работе и переходе в процессе бетонирования с одного места на другое;

### перемещать площадочный вибратор во время уплотнения бетонной смеси с помощью гибких тяг;

### выключать вибратор на 5 - 7 мин для охлаждения через каждые 30 - 35 мин работы;

### не допускать работу вибратором с приставных лестниц;

### навешивать электропроводку вибратора, а не прокладывать по уложенному бетону;

### закрывать во время дождя или снегопада выключатели электровибратора.

### 3.13. Разбирать и передвигать опалубку следует только с разрешения руководителя работ. При разборке опалубки следует принимать меры против случайного падения элементов опалубки, обрушения поддерживающих лесов и конструкций.

### Элементы разборной опалубки необходимо опустить на землю, рассортировав с удалением выступающих гвоздей и скоб, и складировать в штабель.

### Запрещается складировать разбираемые элементы опалубки на подмостях (лесах) или рабочих настилах, а также сбрасывать их с высоты.

### 3.14. При электропрогреве бетона монтаж и присоединение электрооборудования к питающей сети должны выполнять электромонтеры или бетонщики, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.

### Пребывание людей и выполнение каких-либо работ на участках электропрогрева, находящихся под напряжением, не разрешается.

### 3.15. Измерение температуры бетона в зоне электропрогрева следует осуществлять только после снятия напряжения.

### 3.16. При разбивке бетонных поверхностей отбойными молотками не допускается выполнение работ при нахождении людей ниже места производства работ по одной вертикали.

### 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

### 4.1. При обнаружении неисправностей крепления опалубки, средств подмащивания, средств механизации или электроинструмента, а также при появлении напряжения на незабетонированной арматуре железобетонных конструкций или металлических частях опалубки и поддерживающих лесов работы необходимо приостановить и сообщить об этом бригадиру или руководителю работ.

### 4.2. При монтаже опалубки или подаче бетона грузоподъемным краном работы должны быть приостановлены в следующих случаях:

### возрастании скорости ветра до 15 м/с и более;

### при грозе, снегопаде или тумане, исключающих видимость в пределах фронта работ.

### 5. Требования охране труда по окончании работы

### 5.1. По окончании работы бетонщики обязаны:

### отключить от электросети механизированный инструмент и механизмы, применяемые в работе;

### очистить от загрязнений после полной остановки механизмов их подвижные части;

### привести в порядок рабочее место;

### электровибраторы и другие инструменты убрать в отведенное для этого место;

### сообщить бригадиру или руководителю работ о всех неполадках, возникших во время работы.