Инструкция по охране труда для обойщиков мебели, занятых подготовкой настилочных материалов

## 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. Общие требования охраны труда изложены в Инструкции "Общие требования по охране труда для работников, занятых в мебельном производстве".

1.2. Опасные производственные факторы: движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования, передвигающиеся изделия, заготовки, материалы.

Источники возникновения указанных факторов: вращающийся дисковый нож, вращающиеся шкивы привода, вращающиеся валики для подачи материала, ножницы станка, игла прошивной машины.

Действие факторов: возможность соприкосновения рук работника с дисковым ножом, ножницами и иглами прошивной машины, с движущимися и вращающимися частями оборудования, возможность попадания рук под вращающиеся валики.

1.3. Средство индивидуальной защиты: фартук хлопчатобумажный.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Произвести внешний осмотр 14-игольной машины, убедиться в наличии необходимого количества игл.

2.2. Проверить резательное приспособление; остроту заточки дискового ножа; наличие и исправность ограждения всей длины хода ножа, прочность крепления резинового шланга с проводом.

2.3. На станке для раскроя мешковины проверить требуемую остроту заточки ножниц, наличие и исправность оградительного приспособления подающих валиков со стороны подачи.

## 3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Работник должен выполнять только ту работу, которая поручена ему непосредственным руководителем.

3.2. При раскрое мешковины по ширине работать только при наличии оградительного приспособления. Не допускается поправка мешковины во время работы ножниц.

3.3. При изготовлении настилов первичная заправка ватного полотна под нажимные ролики должна производиться механиком швейных машин.

3.4. Следить за прохождением швейного материала (ватного полотна) через ролики. При запутывании полотна на иглодержателях и роликах остановить машину и сообщить мастеру.

3.5. При разрезании ватина пользоваться прижимной линейкой.

3.6. Не поправлять ватное полотно во время работы машины.

## 4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. Выключить оборудование.

4.2. Вывесить табличку о неисправности машины или оборудования и сообщить об этом непосредственному руководству.

4.3. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен известить мастера или соответствующего руководителя работ.

4.4. Каждый работник должен уметь оказывать первую доврачебную помощь. Помощь необходимо оказывать немедленно непосредственно на месте происшествия. Первым делом нужно устранить источник травмирования (выключить двигатель, остановить механизм, извлечь пострадавшего из-под машины, тяжелого предмета и др.). Оказание помощи надо начинать с самого существенного, что угрожает здоровью или жизни человека: при сильном кровотечении наложить жгут, а затем перевязать рану; при подозрении на закрытый перелом наложить шину; при открытых переломах сначала следует перевязать рану, а затем наложить шину; при ожогах наложить сухую повязку; при обморожении пораженный участок осторожно растереть, используя мягкие или пушистые ткани.

При подозрении на повреждения позвоночника транспортировать пострадавшего можно только в положении лежа на жестком основании.

После оказания доврачебной помощи пострадавший должен быть направлен в ближайшее лечебное учреждение.

## 5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. По окончании работы следует:

выключить оборудование, дождаться его полной остановки;

привести в порядок рабочее место, убрать инструмент, приспособления;

очистить станок от грязи, пыли, вытереть и смазать трущиеся части станка;

аккуратно сложить готовые детали и оставшийся материал;

использованные в работе и при уборке тряпки, ветошь сложить в специальный металлический ящик с закрывающейся крышкой и вынести за пределы цеха в отведенное место.

5.2. Уборку отходов с поверхности оборудования и со спецодежды следует производить щеткой-сметкой или при помощи пылесосных установок. Обдувать станок и одежду сжатым воздухом не допускается.

5.3. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, по возможности принять душ.

5.4. Обо всех замеченных недостатках в работе оборудования сообщить сменщику или мастеру.

5.5. Об имевших место недостатках в области охраны труда необходимо известить мастера или соответствующего руководителя работ.