Инструкция по охране труда для операторов автоматических и полуавтоматических линий, занятых операциями шлифования и полирования

## 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. Общие требования охраны труда изложены в Инструкции "Общие требования по охране труда для работников, занятых в мебельном производстве".

1.2. Опасные и вредные производственные факторы: движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования, передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; повышенный уровень статического электричества; взрыво- и пожароопасность.

Источники возникновения указанных факторов: шкивы, шлифовальная лента, полировальные барабаны, движущиеся и вращающиеся части оборудования, механизмы для шлифования и полирования; пыль взрывоопасной концентрации; разряд статического электричества.

Действие факторов: возможность соприкосновения со шлифовальной лентой, с другими движущимися и вращающимися частями оборудования; возможность заболевания органов дыхания; возможность травмирования при взрыве, пожаре.

1.3. Средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, фартук хлопчатобумажный с нагрудником, респиратор, очки защитные с непрямой вентиляцией, туфли антистатические, перчатки резиновые технические.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Проверить исправность электрооборудования, заземляющих устройств; приспособлений, предотвращающих скопление зарядов статического электричества; рабочих органов, несущих шлифовальное полотно, ограждающих устройств.

2.2. Проверить действие вытяжной вентиляции, средств сигнализации.

2.3. Убедиться в правильности установки шлифовальной ленты, надежности закрепления полировальных кругов. Шлифовальная лента должна быть прочно склеена и не должна иметь надорванных краев. При надевании ленты на шкивы места склейки располагаются по ходу ленты.

## 3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Работник должен выполнять только ту работу, которая поручена ему непосредственным руководителем.

3.2. Следить за давлением полировальных кругов, за натяжением шлифовальной ленты. Менять шлифовальную ленту и полировальные круги только после полной остановки линии.

3.3. Не допускается работать в одежде из синтетических тканей.

3.4. Использованные тампоны, ветошь, тряпки складывать в металлический ящик.

## 4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. Выключить оборудование.

4.2. Вывесить табличку о неисправности машины или оборудования и сообщить об этом непосредственному руководству.

4.3. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен известить мастера или соответствующего руководителя работ.

4.4. Каждый работник должен уметь оказывать первую доврачебную помощь. Помощь необходимо оказывать немедленно непосредственно на месте происшествия. Первым делом нужно устранить источник травмирования (выключить двигатель, остановить механизм, извлечь пострадавшего из-под машины, тяжелого предмета и др.). Оказание помощи надо начинать с самого существенного, что угрожает здоровью или жизни человека: при сильном кровотечении наложить жгут, а затем перевязать рану; при подозрении на закрытый перелом наложить шину; при открытых переломах сначала следует перевязать рану, а затем наложить шину; при ожогах наложить сухую повязку; при обморожении пораженный участок осторожно растереть, используя мягкие или пушистые ткани.

При подозрении на повреждения позвоночника транспортировать пострадавшего можно только в положении лежа на жестком основании.

После оказания доврачебной помощи пострадавший должен быть направлен в ближайшее лечебное учреждение.

## 5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Выключить линию.

5.2. Для уборки помещения цеха, для ремонтных и наладочных работ использовать инструменты из материалов, не образующих искры.

5.3. Использованные в работе и при уборке тряпки, ветошь сложить в специальный металлический ящик с закрывающейся крышкой и вынести за пределы цеха в отведенное место.

5.4. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, по возможности принять душ.

5.5. Обо всех замеченных недостатках в работе оборудования сообщить сменщику или мастеру.

5.6. Об имевших место недостатках в области охраны труда необходимо известить мастера или соответствующего руководителя работ.