Инструкция по охране труда для подготовщиков набивочных и настилочных материалов, занятых раскроем полиуретанового поропласта

## 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. Общие требования охраны труда изложены в Инструкции "Общие требования по охране труда для работников, занятых в мебельном производстве".

1.2. Опасные производственные факторы: движущиеся машины, механизмы, подвижные части производственного оборудования; передвигающиеся изделия, заготовки, материалы.

Источники возникновения указанных факторов: вращающиеся дисковые и ленточные ножи, вращающиеся шкивы привода, вращающиеся ролики каретки стола.

Действие факторов: возможное соприкосновение рук работника с режущим инструментом, с движущимися и вращающимися частями станка.

1.3. Средства индивидуальной защиты: полукомбинезон хлопчатобумажный, перчатки хлопчатобумажные, респиратор, очки защитные.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. При работе на станке для раскроя материалов по длине:

убедиться в равномерности заточки дискового ножа и отсутствии на нем выкрошенных кромок, трещин, изогнутости, вмятин;

проверить прочность крепления дискового ножа, исправность оградительного устройства по всей длине хода диска;

проследить за прочностью крепления и целостностью гибкого токопровода;

проверить направление и равномерность вращения дискового ножа, действие пусковых, тормозных и блокирующих устройств.

2.2. При работе на станке для раскроя материала по толщине:

проверить приспособления, препятствующие спаданию полотна ленточного ножа в сторону подачи раскраиваемого материала;

убедиться в наличии автоматически действующего устройства для улавливания ленточного ножа при его обрыве, в наличии передвижного приспособления для направления полотна ленточного ножа;

проследить за равномерностью заточки ленточного ножа и отсутствием на нем выкрошенных кромок, трещин, изогнутости и вмятин;

проверить натяжение ленточного ножа;

проверить наличие и прочность крепления ограждений ленточного ножа в зоне раскроя материала, шкивов натяжения полотна ленточного ножа, шкивов привода станка;

проверить направление и равномерность вращения ленточного ножа, действие пусковых, тормозных и блокировочных устройств;

убедиться в исправности прижимных колодок для подачи раскраиваемого материала.

## 3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Работник должен выполнять только ту работу, которая поручена ему непосредственным руководителем.

3.2. Следить за натяжением полотна ленточного ножа, периодически его регулировать.

3.3. Подавать поропласт на ленточный нож равномерно, без толчков, плотно прижимая его прижимными колодками.

3.4. Не поправлять поропласт при работающем режущем инструменте.

3.5. Не находиться в плоскости движения ленточного ножа.

## 4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. Выключить оборудование.

4.2. Вывесить табличку о неисправности машины или оборудования и сообщить об этом непосредственному руководству.

4.3. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен известить мастера или соответствующего руководителя работ.

4.4. Каждый работник должен уметь оказывать первую доврачебную помощь. Помощь необходимо оказывать немедленно непосредственно на месте происшествия. Первым делом нужно устранить источник травмирования (выключить двигатель, остановить механизм, извлечь пострадавшего из-под машины, тяжелого предмета и др.). Оказание помощи надо начинать с самого существенного, что угрожает здоровью или жизни человека: при сильном кровотечении наложить жгут, а затем перевязать рану; при подозрении на закрытый перелом наложить шину; при открытых переломах сначала следует перевязать рану, а затем наложить шину; при ожогах наложить сухую повязку; при обморожении пораженный участок осторожно растереть, используя мягкие или пушистые ткани.

При подозрении на повреждения позвоночника транспортировать пострадавшего можно только в положении лежа на жестком основании.

После оказания доврачебной помощи пострадавший должен быть направлен в ближайшее лечебное учреждение.

## 5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. По окончании работы следует:

выключить оборудование, дождаться его полной остановки;

привести в порядок рабочее место, убрать инструмент, приспособления;

очистить станок от грязи, пыли, вытереть и смазать трущиеся части станка;

аккуратно сложить готовые детали и оставшийся материал;

использованные в работе и при уборке тряпки, ветошь сложить в специальный металлический ящик с закрывающейся крышкой и вынести за пределы цеха в отведенное место.

5.2. Уборку отходов с поверхности оборудования и со спецодежды следует производить щеткой-сметкой или при помощи пылесосных установок. Обдувать станок и одежду сжатым воздухом не допускается.

5.3. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, по возможности принять душ.

5.4. Обо всех замеченных недостатках в работе оборудования сообщить сменщику или мастеру.

5.5. Об имевших место недостатках в области охраны труда необходимо известить мастера или соответствующего руководителя работ.