1.Общие требования охраны труда.

1.1. К работе на машине плазменной резки “Омега” допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие  специальное обучение, имеющие  квалификационную группу по электробезопасности не ниже II, имеющие удостоверение на право выполнения данной работы,  разряд не ниже 3, обученные безопасным методам и приемам выполнения работы, прошедшие вводный и первичный инструктаж на рабочем месте, стажировку  и  медицинское освидетельствование.

Повторный инструктаж проводится не реже, чем через 3 месяца.

Повторная проверка знаний  по безопасности  труда и электробезопасности производится не реже, чем через 12 месяцев. Повторные медицинские освидетельствования проводятся не реже, чем через 12 месяцев.

1.2. Соблюдать на территории предприятия правила внутреннего распорядка предприятия, быть внимательным по отношению к движущемуся транспорту и работающим грузоподъемным машинам.

1.3. Не включать и не останавливать машины, станки и механизмы, работа на которых вам не поручена администрацией  (кроме аварийных случаев).

1.4. Соблюдать установленные на предприятии режим труда и отдыха. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Обеденный перерыв 30 мин.

суммарное время на отдых и естественные  надобности в течение смены  45 мин.

1.5. Работник  при работе на машине плазменной резки  должен знать, что опасными и вредными факторами, которые  могут воздействовать на него в процессе работы, являются:

физические:

движущиеся машины и механизмы - могут привести к травме;

искры, брызги расплавленного металла- могут привести к травме;

повышенная температура поверхностей оборудования и материалов- могут привести к травме;

повышений уровень шума и ультразвука на рабочем месте- могут привести к заболеванию органов слуха;

опасный уровень напряжения электрической цепи- может привести к травме;

повышенный уровень электромагнитных излучений- может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой и нервной системы;

повышенная яркость света- может привести к заболеванию органов зрения;

повышенный уровень ультрафиолетового и  инфракрасного  излучения- могут привести к заболевания органов зрения и кожи.

химические: сварочный аэрозоль- может привести к заболеванию органов дыхания;

психофизиологические: физические и нервно-психические перегрузки;

1.6. Для нормальной и безопасной производственной деятельности рабочего применять следующую спецодежду и спецобувь, а также другие средства индивидуальной защиты:

| Средства индивидуальной защиты | ГОСТ или ТУ | Срок носки (месяцев) |
| --- | --- | --- |
| Костюм брезентовый | ТУ 08237 | 12 |
| Ботинки кожаные | ГОСТ 12.4.032 | 12 |
| Рукавицы брезентовые | ГОСТ 12.4.010 | 1 месяц |
| Щиток | ГОСТ 12.4.035-78 | До износа |
| Очки защитные | ГОСТ 12.4.080-79 | До износа |
| Противошумные наушники | ГОСТ 12.4.051-78 | До износа |
| Респираторы типа ШБ-1 “Лепесток”, респиратор “Снежок” типа КМ-837-79, респиратор РУ-60МУ | ГОСТ 12.4.028-76 | До износа |

1.7. Для предотвращения эффективности пылегазоулавливания и снижения объемов удаляемого воздуха  раскройный стол заполняется водой, которая поглощает аэрозоль, способствуя фильтрации воздуха перед выбросом в атмосферу и снижает отраженное излучение плазменной дуги.

1.9. Не  хранить на рабочих местах легковоспламеняющиеся, взрывчатые и едкие материалы, не связанные с технологическим процессом.

1.10. Немедленно  известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя  о  любой ситуации,  угрожающей жизни и здоровью людей,  о каждом несчастном случае,  происшедшем на производстве,  или об ухудшении  состояния своего здоровья, в т. ч. о проявлении признаков  острого профессионального заболевания (отравлениях).  Оказать пострадавшим  при травмировании,  отравлении, или внезапном заболевании первую доврачебную помощь.

1.11. Соблюдать правила личной гигиены, перед едой мыть руки с мылом, не принимать пищу на рабочем месте, а использовать для  этой цели специальное помещение. Носить на работе исправную и чистую не промасленную одежду и обувь.

1. 12. Лица, нарушившие настоящую инструкцию, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Требования охраны труда перед началом работы.

2.1. Одеть чистую и исправную рабочую одежду:   куртку  навыпуск,  пуговицы застегнуть, обшлага рукавов застегнуть или подвязать, брюки надеть поверх ботинок,  обувь хорошо подобрать и обязательно зашнуровать,  а волосы убрать под плотно облегающий головной убор.

Очки защитные должны быть подобраны по размеру, стекла не должны вываливаться, не иметь трещин, сколов, царапин. Быть чистыми, обеспечивать хорошую видимость.

При использовании респиратора «Лепесток»: обеспечить изгибаемой пластичной лентой на переносице надежное прилегание к лицу, затянуть эластичной резинкой по периметру головы и отрегулировать натяжение наголовной ленты. Респиратор «Лепесток2 предназначен для защиты органов дыхания от вредных аэрозолей в виде дыма, пыли и тумана.

Для респиратора РУ-60МУ подбор осуществляется примеркой с последующей подгонкой. При правильной подгонке полумаска не отстает от лица, выдыхаемый воздух не должен выходить по полосе прилегания  к лицу при форсированном дыхании или нерезком выдохе при закрывании ладонью выдыхательного клапана. При сильном затруднении дыхания необходимо заменить патрон. Респиратор РУ-60МУ предназначен для защиты от воздействия вредных веществ, присутствующих в воздухе одновременно в виде паров, газов и аэрозолей. В зависимости от назначения респиратор укомплектовывают фильтрующими сменными патронами различных марок:

2.2.Подготовить рабочее место к безопасной работе. Убрать все лишние предметы, мешающие работе. Необходимые в работе инструменты расположить в определенном порядке и  всегда иметь под рукой.

2.3. Проверить исправность вспомогательного  инструмента, находящегося на рабочем месте – неисправный вспомогательный инструмент заменить.

2.4. Проверить внешним осмотром исправность элементов ограждений, правильность положений блокировочных устройств. Обо всех неисправностях доложить  мастеру.

2.5. После получения задания работник обязан:

- проверить заземление рельсового пути, раскройного стола и источника питания;

- очистить рельсы и зубчатые рейки от пыли;

- проверить состояние электропроводов и контактов;

- проверить уровень воды в ванне;

- проверить  работу вентилей на сетевых трубопроводах и соединения шлангов,  подводящих к машине воздух  и охлаждающую жидкость  на отсутствие утечек;

- проверить руботу конечных выключателей при перемещение машины по рельсовому пути в крайние положения;

- проверить герметичность систем подвода воздуха и воды к плазматрону.

2.6. Производить отключение электроэнергии  кнопкой  «Автоматический стоп». Кнопка «Автоматический стоп» расположена на пульте управления,  выделена ярким цветом, увеличенного размера и выступает над пультом управления.

2.7. Проверить, не затрудняет ли работу оборудования расположение шлангов для подачи воздуха, воды.

2.8. Проверить  состояние  устройств, закрывающих доступ к токоведущим частям (ограждения, кожухи, закрывающиеся шкафы, рубильники  закрытого типа и т. п.)

2. 9. Помнить, что подключение и отключение установки  может производиться  только дежурным электромонтером, имеющим  квалификацию по электробезопасности не ниже III  группы.

2.10.  Узнать у сменяемого работника обо всех неисправностях и неполадках,  имевших место во время  работы и приять  меры по их устранению. Принять убранное место и работать, используя только  исправное оборудование, инвентарь, приспособления и инструмент.

3. Требования  охраны труда во время работы.

3.1. Выполнять требования безопасности, изложенные в эксплутационной документации предприятия изготовителя оборудования, а также инструкций по охране труда, действующих на предприятии:

При использовании грузоподъемных машин и механизмов, управляемых с  пола,  соблюдать инструкцию,  пользоваться при этом только исправными грузозахватными приспособлениями.

При пользовании компьютером  выполнять инструкцию.

Норма переноса тяжести вручную для мужчин не более 2 раз в час до 30 кг, постоянно в течение смены  до 15 кг.

3.2. Содержать рабочее место в чистоте, обрезки металла систематически убирать с рабочих мест и проходов. Запрещается использовать при работе случайные предметы. Запрещается загромождать рабочее место, проходы и проезды.

3.3. Применять для защиты глаз и лица  щиток с защитными стеклами.

3.4. Выполнять только ту работу, которая разрешена Вам администрацией и при условии, что безопасные способы ее выполнения Вам известны.

3.5. Быть внимательным и не отвлекаться  посторонними делами и разговорами, не вмешиваться  в работу других рабочих. Не допускать  присутствия на рабочем месте лиц, не имеющих отношения к Вашей работе.

3.6. Не прикасаться к электрооборудованию и электрораспределительным щитам, арматуре общего освещения, к электропроводам, клеммам и другим токоведущим частям. Не открывать дверцы электрораспределительных шкафов и не снимать ограждения и защитные кожухи с токоведущих частей оборудования.

3.7. Перед включением машины убедитесь,  что пуск установки не угрожает жизни другим работникам.

3. 8. Открывать краны, подающие воду для охлаждения плазматрона. Визуально контролировать  слив воды  в сливной воронке.

3. 9. Прекратить работу и доложить мастеру при обнаружении на металлических частях установки напряжения (ощущение электрического тока).

3. 10. Подачу напряжения холостого хода на плазматрон до появления дежурной дуги  производить кнопкой «Пуск» контактора без самоблокировки. Блокирование кнопки «Пуск»  осуществляется  после возбуждения дежурной дуги.

3. 11. Замену деталей плазматрона  производить  только при отключении источника питания автоматическим выключателем.

3. 12. При  ремонтах, устранении неисправностей, чистках и осмотрах необходимо отключать  автоматический выключатель. Вывесить  плакат «Не включать  работают люди!»

3. 13. Не допускать  внутренних протечек воды в плазматроне.

3.14. Отключать машину  при:

- отсутствие работника у машины даже на короткое время;

- временном прекращении работы;

- перерыве в подаче электроэнергии, уборке или техническом обслуживании машины, обнаружении неисправности.

3.15. Запрещается:

- работать без заземления установки;

- выходить на разрезаемый лист при работе машины;

- допускать соприкосновение плазматрона с поверхностью металла;

- работать на машине при неисправном реле давления;

- включать плазматрон при отсутствии циркуляции охлаждающей воды;

- прикасаться к плазматрону при включенной машине;

- производить ремонт установки под напряжением;

- стоять и проходить под поднятым грузом;

- проходить в местах, не предназначенных для прохода;

- заходить за ограждения технологического оборудования;

- прикасаться к оборванным и с поврежденной изоляцией электропроводами;

-  работать без противошумных наушников;

-  смотреть на дугу без защитных щитков;

3. 16. Рабочее место для плазменной резки оградить экранами и ширмами из негорючих материалов для защиты  от шума, инфракрасного излучения и брызг расплавленного металла.

4. Требования охраны труда в  аварийной ситуации.

4.1.  При обнаружении каких-либо неисправностей отключить установку, доложить мастеру и до устранения неисправностей к работе не приступать. Запрещается самостоятельно устранять неисправности. При ремонте вибромашины у пусковых устройств должен быть вывешен плакат " Не включать - работают люди".

При обнаружении возможной опасности покинуть опасную зону предупредить работающих рядом людей и немедленно сообщить мастеру или вышестоящему руководителю.

4.2. При пожаре или обнаружении признаков горения немедленно сообщить в пожарную команду по телефону …, сообщить мастеру  или вышестоящему руководителю и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.  При необходимости вызвать городскую пожарную службу по телефону 112, организовать встречу пожарной команды.

4.3. При несчастном случае с Вами или другим работником прекратить работу, поставить в известность мастера оказать первую доврачебную помощь пострадавшим и  обратиться в здравпункт лично или позвонить по  телефону…..

Обеспечить сохранность обстановки аварии или несчастного случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей и не приведет к осложнению аварийной обстановки. При необходимости вызовите скорую медицинскую помощь по телефону 112.

4.4.  При авариях систем водоснабжения, отопления и т.д., препятствующих выполнению технологических операций, прекратить работу до ликвидации аварии и её последствий.

5. Требования охраны труда по окончании работы.

5.1. Выключить источник питания, отключить подачу воздуха, отключить подачу воды.

Привести в порядок рабочее место: убрать инструмент и приспособления в определенное место, убрать отходы в отведенное место согласно маркировке, аккуратно сложить  готовые детали и заготовки.

5. 2. Убрать промасленную ветошь в ящик с крышкой  во избежание ее самовозгорания.

5. 3. Сдать оборудование сменщику или мастеру, сообщить обо всех  замечаниях и неполадках в работе и о принятых мерах по их устранению.

5. 4. Убрать спецодежду в специально отведенное место, вымыть с мылом лицо и руки водой  или принять душ.