Инструкция по охране труда для отделочников изделий из древесины, занятых обработкой щитов на барабанных полировальных станках

## 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. Общие требования охраны труда изложены в Инструкции "Общие требования по охране труда для работников, занятых в мебельном производстве".

1.2. Опасные и вредные производственные факторы: движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования, передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; повышенный уровень статического электричества; взрыво- и пожароопасность.

Источники возникновения указанных факторов: вращающийся полировальный барабан; операция полирования; пыль взрывоопасной концентрации, искрообразование.

Действие факторов: возможное соприкосновение работников с вращающимся барабаном, возможность вылета обрабатываемого изделия, возможность заболевания, отравления; возможность травмирования при взрыве, пожаре.

1.3. Средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, фартук хлопчатобумажный с нагрудником, очки защитные с непрямой вентиляцией, перчатки резиновые технические.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Проверить исправность:

пусковых устройств;

приспособления для крепления полируемых деталей на столе;

ограждений полировального барабана и передач, ограничителей хода стола;

тормозного устройства;

местных отсосов, приточно-вытяжной вентиляции.

## 3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Работник должен выполнять только ту работу, которая поручена ему непосредственным руководителем.

3.2. При укладке деталей для полирования следить за надежностью их крепления на столе.

3.3. Полировочную пасту на поверхность щитов наносить тампоном, снабженным ручкой.

3.4. Регулировать нажим полировального барабана во избежание перегрева и загорания шайб.

3.5. Не поправлять полируемые детали во время хода стола.

3.6. Не работать в одежде из синтетических тканей.

## 4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. Выключить оборудование.

4.2. Вывесить табличку о неисправности машины или оборудования и сообщить об этом непосредственному руководству.

4.3. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен известить мастера или соответствующего руководителя работ.

4.4. Каждый работник должен уметь оказывать первую доврачебную помощь. Помощь необходимо оказывать немедленно непосредственно на месте происшествия. Первым делом нужно устранить источник травмирования (выключить двигатель, остановить механизм, извлечь пострадавшего из-под машины, тяжелого предмета и др.). Оказание помощи надо начинать с самого существенного, что угрожает здоровью или жизни человека: при сильном кровотечении наложить жгут, а затем перевязать рану; при подозрении на закрытый перелом наложить шину; при открытых переломах сначала следует перевязать рану, а затем наложить шину; при ожогах наложить сухую повязку; при обморожении пораженный участок осторожно растереть, используя мягкие или пушистые ткани.

При подозрении на повреждения позвоночника транспортировать пострадавшего можно только в положении лежа на жестком основании.

После оказания доврачебной помощи пострадавший должен быть направлен в ближайшее лечебное учреждение.

## 5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Выключить станок.

5.2. Использованные во время работы тампоны, ветошь, тряпки сложить в специальный металлический ящик с закрывающейся крышкой и вынести за пределы цеха в отведенное место.

5.3. Для чистки оборудования, уборки помещения, а также ремонтных и наладочных работ использовать инструменты из материалов, не образующих искры.

5.4. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, по возможности принять душ.

5.5. Обо всех замеченных недостатках в работе оборудования сообщить сменщику или мастеру.

5.6. Об имевших место недостатках в области охраны труда необходимо известить мастера или соответствующего руководителя работ.